表一：渝北区市级水厂检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 | 序号 | 检测项目（单位） | 抽查单位 | GB 5749-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |  |  | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 悦来 水厂 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 23 | 浑浊度 NTU | 0.175 | 0.177 | 0.186 | 1 |
| 2 | 大肠埃希氏菌MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 24 | 臭和味 / | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 3 | 菌落总数 CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | 25 | 肉眼可见物 / | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 砷 mg/L | <0.00009 | <0.00009 | 0.00025 | 0.01 | 26 | pH 无量纲 | 7.95 | 7.64 | 7.52 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 5 | 镉 mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.005 | 27 | 铝 mg/L | 0.05617 | 0.04352 | 0.03493 | 0.2 |
| 6 | 铬(六价) mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | 28 | 铁 mg/L | 0.00516 | 0.00534 | 0.00770 | 0.3 |
| 7 | 铅 mg/L | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 | 29 | 锰 mg/L | 0.00041 | 0.00160 | 0.00371 | 0.1 |
| 8 | 汞 mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 | 30 | 铜 mg/L | 0.00034 | 0.00055 | 0.00049 | 1 |
| 9 | 氰化物 mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05 | 31 | 锌 mg/L | <0.00080 | 0.00303 | 0.00086 | 1 |
| 10 | 氟化物 mg/L | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 1 | 32 | 氯化物 mg/L | 7.48 | 7.40 | 20.98 | 250 |
| 11 | 硝酸盐(以N计)mg/L | 0.39 | 0.40 | 1.48 | 10 | 33 | 硫酸盐 mg/L | 35.22 | 35.47 | 62.61 | 250 |
| 12 | 三氯甲烷 mg/L | 0.02952 | 0.02754 | 0.02025 | 0.06 | 34 | 溶解性总固体mg/L | 162 | 153 | 218 | 1000 |
| 13 | 一氯二溴甲烷mg/L | <0.00004 | <0.00004 | 0.00168 | 0.1 | 35 | 总硬度（以CaCO3计）mg/L | 100.5 | 106.3 | 176.0 | 450 |
| 14 | 二氯一溴甲烷mg/L | 0.00272 | 0.00430 | 0.01112 | 0.06 | 36 | 高锰酸盐指数（以O2计）mg/L | 1.70 | 1.74 | 1.18 | 3 |
| 15 | 三溴甲烷 mg/L | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | 0.1 | 37 | 氨（以N计） mg/L | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.5 |
| 16 | 三卤甲烷 -- | 0.5381 | 0.5315 | 0.5402 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 38 | 总α放射性 Bq/L | <0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.5（指导值） |
| 17 | 二氯乙酸 mg/L | 0.0208 | 0.0175 | 0.0101 | 0.05 | 39 | 总β放射性 Bq/L | 0.062 | 0.112 | 0.119 | 1（指导值） |
| 18 | 三氯乙酸 mg/L | 0.0152 | 0.0106 | 0.0073 | 0.1 | 40 | 游离氯 mg/L | 0.74 | 0.65 | 0.94 | 0.3-2 |
| 19 | 溴酸盐 mg/L | -- | -- | -- | 0.01 | 41 | 总氯 mg/L | -- | -- | 1.01 | 0.5-3 |
| 20 | 亚氯酸盐 mg/L | -- | -- | -- | 0.7 | 42 | 臭氧 mg/L | -- | -- | -- | 0.3 |
| 21 | 氯酸盐 mg/L | 0.090 | <0.050 | -- | 0.7 | 43 | 二氧化氯 mg/L | -- | -- | -- | 0.1-0.8 |
| 22 | 色度 度 | <5 | <5 | <5 | 15 |  |  |  |  |  |  |

表二：渝北城镇直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 古路镇多宝街131号直饮水点 | 木耳镇石鞋场镇石北路65号直饮水点 | 茨竹镇中河转盘广场直饮水点 | 大湾镇车站直饮水点 | 木耳公租房普旺超市直饮水点 | 统景镇重庆动监旁直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（mg/L） | <0.00009 | 0.00084 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 0.01 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（mg/L） | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 |
| 6 | 汞（mg/L） | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.39 | <0.08 | <0.08 | 0.18 | <0.08 | 0.63 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（mg/L） | 0.01546 | 0.02708 | 0.01187 | 0.01348 | 0.02543 | 0.02904 | 0.03 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.478 | 0.104 | 0.125 | 0.211 | 0.080 | 0.107 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.70 | 7.72 | 7.79 | 7.68 | 7.77 | 6.91 | 6.0 ~ 8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 4.01 | 2.06 | 1.60 | 1.40 | 1.46 | 10.56 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 6.85 | 5.89 | 5.57 | 5.46 | 5.41 | 43.67 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 30.4 | 10.6 | 8.0 | 8.0 | 3.2 | 66.7 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.72 | 0.45 | 0.66 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 80.4 | 14.55 | 10.19 | 9.23 | 7.91 | 242 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洛碛镇中心小学直饮水点 | 石船镇关兴场镇(关兴村民委员会旁)直饮水点 | 洛碛镇人民政府直饮水点 | 石船镇关兴村中心校直饮水点 | 洛碛镇新渝社区直饮水点 | 青岗坪立交桥下爱心驿站外直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 46 | 1 | 未检出 | 8 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（mg/L） | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 0.01 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（mg/L） | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00049 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 |
| 6 | 汞（mg/L） | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 1.22 | 0.55 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（mg/L） | 0.02814 | 0.00854 | 0.02419 | 0.01856 | 0.01051 | 0.01045 | 0.03 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.091 | 0.153 | 0.082 | 0.104 | 0.144 | 0.084 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.33 | 7.12 | 7.15 | 7.11 | 6.87 | 7.71 | 6.0 ~ 8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.28 | 3.71 | 3.70 | 2.99 | 18.44 | 3.88 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 5.40 | 6.12 | 5.98 | 5.66 | 7.03 | 7.73 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 8.0 | 38.8 | 19.8 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.50 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 16.34 | 37.4 | 27.8 | 23.7 | 150.7 | 63.1 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双湖路水木天地农商行门口直饮水点 | 金锦路车管所公厕外直饮水点 | 紫园路公厕旁直饮水点 | 汇祥芸街永辉超市直饮水点 | 龙达街26号对面直饮水点 | 百合园公厕旁直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（mg/L） | 0.00091 | 0.00023 | 0.00098 | <0.00009 | 0.00124 | <0.00009 | 0.01 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（mg/L） | <0.00007 | <0.00007 | 0.00013 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 |
| 6 | 汞（mg/L） | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 0.35 | 1.51 | 0.38 | 0.40 | 1.57 | 0.37 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（mg/L） | 0.01927 | <0.00003 | 0.02332 | 0.01004 | 0.02152 | 0.02646 | 0.03 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.163 | 0.099 | 0.116 | 0.138 | 0.124 | 0.140 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.68 | 7.73 | 7.53 | 7.70 | 7.78 | 7.47 | 6.0 ~ 8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 2.29 | 22.58 | 3.30 | 2.84 | 23.43 | 2.57 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 6.17 | 60.22 | 7.56 | 5.88 | 62.46 | 5.72 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 10.6 | 174.0 | 13.2 | 10.6 | 165.2 | 10.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.50 | 0.97 | 0.44 | 0.54 | 0.78 | 0.45 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 17.52 | 432 | 43.5 | 18.50 | 444 | 22.6 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金港国际沃尔玛旁直饮水点 | 市检察院爱心驿站外直饮水点 | 双湖路天工琴露园直饮水点 | 兴科大道回兴轻轨站重客隆门口直饮水点 | 公园东路大桥爱心驿站直饮水点 | 丛岩二路移动公厕旁直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 48 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（mg/L） | 0.00158 | 0.00038 | 0.00186 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | 0.01 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（mg/L） | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 |
| 6 | 汞（mg/L） | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.58 | 1.32 | 1.56 | 0.29 | 1.10 | 0.35 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（mg/L） | 0.02023 | 0.01692 | 0.01827 | 0.01034 | 0.01688 | 0.01353 | 0.03 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.162 | 0.106 | 0.102 | 0.088 | 0.138 | 0.110 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.75 | 7.76 | 7.73 | 7.51 | 7.75 | 7.72 | 6.0 ~ 8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 22.95 | 19.69 | 23.06 | 1.67 | 11.72 | 2.10 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 62.16 | 58.16 | 61.78 | 5.43 | 19.73 | 6.22 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 176.6 | 174.2 | 173.4 | 10.6 | 81.8 | 10.6 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.82 | 1.11 | 0.78 | 0.44 | 0.77 | 0.51 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 443 | 419 | 441 | 14.37 | 218.8 | 27.1 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿梦广场公交站旁直饮水点 | 融创中央广场直饮水点 | 新城广场爱心驿站直饮水点 | 宝圣湖街道兴科大道永辉超市前直饮水点 | 龙头寺路小游园处直饮水点 | 武陵路广场直饮水点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 50 |
| 3 | 砷（mg/L） | 0.00022 | <0.00009 | 0.00022 | <0.00009 | <0.00009 | 0.00040 | 0.01 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 5 | 铅（mg/L） | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | <0.00007 | 0.01 |
| 6 | 汞（mg/L） | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 0.001 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.26 | 0.34 | 1.57 | <0.08 | 0.27 | 1.41 | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（mg/L） | 0.02494 | 0.02868 | 0.01536 | 0.01250 | 0.02988 | 0.02744 | 0.03 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.134 | 0.145 | 0.074 | 0.074 | 0.175 | 0.086 | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 13 | pH | 7.73 | 7.71 | 7.59 | 7.75 | 7.66 | 7.96 | 6.0 ~ 8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 23.12 | 2.57 | 23.08 | 1.77 | 1.55 | 22.75 | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 60.29 | 6.04 | 59.76 | 5.63 | 5.45 | 62.07 | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 170.0 | 13.2 | 169.2 | 10.6 | 13.2 | 173.4 | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.78 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.78 | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 437 | 32.2 | 441 | 23.2 | 18.53 | 437 | —— |

| 序号 | 检测项目（单位） | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渝鲁大道人行天桥直饮水点 | 空港西路公交起点站直饮水点 |  | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 |  | 不得检出 |
| 2 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 未检出 | 未检出 |  | 50 |
| 3 | 砷（mg/L） | 0.00042 | <0.00009 |  | 0.01 |
| 4 | 铬（六价）（mg/L） | <0.004 | <0.004 |  | 0.05 |
| 5 | 铅（mg/L） | <0.00007 | <0.00007 |  | 0.01 |
| 6 | 汞（mg/L） | <0.00010 | <0.00010 |  | 0.001 |
| 7 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.50 | 0.43 |  | 10 |
| 8 | 三氯甲烷（氯仿）（mg/L） | 0.02721 | 0.02882 |  | 0.03 |
| 9 | 色度（度） | <5 | <5 |  | 5 |
| 10 | 浑浊度（NTU） | 0.079 | 0.126 |  | 0.5 |
| 11 | 臭和味 | 无 | 无 |  | 无异臭、异味 |
| 12 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |  | 无 |
| 13 | pH | 7.75 | 7.80 |  | 6.0 ~ 8.5 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | 22.84 | 6.41 |  | 100 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | 63.60 | 10.45 |  | 100 |
| 16 | 总硬度（mg/L） | 171.0 | 67.9 |  | 300 |
| 17 | 耗氧量（mg/L） | 0.83 | 0.54 |  | 2 |
| 18 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 |  | 0.002 |
| 19 | 电导率（μS/cm） | 431 | 155.4 |  | —— |

表三：渝北城区管网水日检检测结果

| 序号 | 检测项目 （单位） | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环山国际管网水水质监测点 | 五星路管网水水质监测点 | 桃源居管网水水质监测点 | 天邻风景管网水水质监测点 | 渝北行政服务中心管网水水质监测点 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
| 2 | 色度 （度） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 15 |
| 3 | 浑浊度 （NTU） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 4 | 耗氧量(CODMn法，以O2计)（mg/L） | 0.201 | 0.152 | 0.178 | 0.157 | 0.148 | 3，源水耗氧量>6 mg/L时，为5 |
| 5 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 6 | 菌落总数（CFU/mL） | 1.76 | 1.81 | 1.70 | 1.76 | 1.85 | 100 |
| 7 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)（mg/L） | 0.47 | 0.36 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | ≥0.05 |